## Slide 1: 第17章 物联网

## Slide 2: 本章简介
本章介绍App开发常用的一些物联网技术，主要包括：
  几种短距离通信技术的应用，
  如何利用传统蓝牙实现移动设备的配对、连接以及数据传输，
  如何利用低功耗蓝牙区分主从设备，并通过低功耗蓝牙实现主从设备的快速连接和数据交互。
最后结合本章所学的知识演示了一个实战项目“自动驾驶的智能小车”的设计与实现。

## Slide 3: 本章目录
17.1 短距离通信
17.2 传统蓝牙
17.3 低功耗蓝牙
17.4 实战项目：自动驾驶的智能小车
17.5 小 结
17.6 动手练习

## Slide 4: 10.1 短距离通信
本节介绍常见的几种短距离通信技术，首先阐述如何获取当前WiFi信息，以及如何扫描周边可用WiFi；然后描述了NFC与RFID两种标准的异同点，以及NFC近场通信在App开发中的运用；最后说明红外遥控和射频遥控各自的适用场景，以及如何利用红外信号遥控家用电器。
10.1.1 WiFi管理器
10.1.2 NFC近场通信
10.1.3 红外遥控

## Slide 5: 10.1.1 WiFi管理器
ConnectivityManager只能笼统的判断能否上网，并不能获知WiFi连接的详细信息。
要想得知WiFi上网的具体信息，需另外通过无线网络管理器WifiManager获取。
WifiManager的对象从系统服务Context.WIFI_SERVICE中获取。

## Slide 6: 如何使用WifiManager
下面是WifiManager的常用方法。
  isWifiEnabled：判断WLAN功能是否开启。
  getWifiState：获取当前的WIFI连接状态。
  getConnectionInfo：获取当前WIFI的连接信息。
  startScan：开始扫描周围的WIFI信息。
  getScanResults：获取WIFI的扫描结果。
  calculateSignalLevel：根据信号强度计算信号等级。
  getConfiguredNetworks：获取已配置的网络信息。
  addNetwork：添加指定的WIFI连接。
  enableNetwork：启用指定的WIFI连接。
  disableNetwork：禁用指定的WIFI连接。
  disconnect：断开当前的WIFI连接。

## Slide 7: 如何获取WiFi的连接信息
getConnectionInfo方法返回一个WifiInfo对象，通过该对象的各个方法可获得更具体的WiFi设备信息。
下面是WifiInfo的信息获取方法说明。
  getSSID：WiFi路由器MAC。
  getRssi：WiFi信号强度。
  getLinkSpeed：连接速率。
  getNetworkId：WiFi的网络编号。
  getIpAddress：手机的IP地址（整数），需转换为常见的IPv4地址。
  getMacAddress：手机的MAC地址。

## Slide 8: 获取WiFi信息的演示效果

## Slide 9: 10.1.2 NFC近场通信
NFC的全称是“Near Field Communication”，意思是近场通信、与邻近的区域通信。
大众所熟知的NFC技术应用，主要是智能手机的刷卡支付功能。
NFC的历史可比智能手机要悠久得多，它脱胎于上世纪的RFID无线射频识别技术。
所谓RFID是“Radio Frequency Identification”的缩写，它通过无线电信号便可识别特定目标并读写数据，而无需自身与该目标之间建立任何机械或者光学接触。像日常生活中的门禁卡、公交卡，乃至二代身份证，都是采用了RFID技术的卡片。

## Slide 10: NFC相较RFID的优势
因为RFID用的地方太多了，导致随意性较大，反而不便于更好地管控。所以业界重新定义了NFC规范，试图在两个方面进行优化。
  （1）RFID的信号传播距离较远，致使位于远处的设备也可能获取卡片信息。而NFC的有效工作距离在十厘米之内，即可避免卡片信息被窃取的风险。
  （2）RFID的读写操作是单向的，也就是说，只有读卡器能读写卡片，卡片不能拿读卡器怎么样。NFC不再限于“读卡器——卡片”的模式，两个NFC设备允许互相读写，既可以由设备A读写设备B，也可以由设备B读写设备A。
改进之后的NFC技术既提高了安全性，又拓宽了应用场合，同时还兼容现有的大部分RFID卡片。

## Slide 11: NFC在手机上的应用
带有NFC功能的手机，在实际生活中主要有三项应用：
（1）读卡器
  通过支持NFC的手机从带有NFC芯片的标签、贴纸、名片等媒介中读写信息。
（2）仿真卡
  把手机当卡片用，比如拿手机刷公交，此时数据存储在手机当中。
（3）分享内容
  在两部手机之间传输数据，例如交换图片资料或同步设备联系人。

## Slide 12: NFC的几个子标准
NFC的子标准名称及其适用场合详见下表。
NFC数据格式名称 | ISO标准名称 | 实际应用场合
NfcA | ISO 14443-3A | 门禁卡
NfcB | ISO 14443-3B | 二代身份证
NfcF | JIS 6319-4 | 香港八达通
NfcV | ISO 15693 | 深圳图书馆读者证
IsoDep | ISO 14443-4 | 北京一卡通、深圳通、西安长安通、武汉通、广州羊城通

## Slide 13: NFC手机作为读卡器的开发步骤
下面通过相对简单的读卡器功能，来介绍如何进行手机App的NFC开发。
（1）首先要在AndroidManifest.xml中声明NFC的操作权限。
（2）其次还要对活动页面声明NFC过滤器。
（3）进行代码方面的处理逻辑。编码方面又有以下3点步骤。
  1. 初始化NFC适配器
  2. 启用NFC感应/禁用NFC感应
  3. 接收到感应消息并对消息解码

## Slide 14: NFC手机读取门禁卡的实现效果

## Slide 15: NFC手机读取北京一卡通的实现效果
北京市政交通一卡通
NFC手机读取到的乘车信息

## Slide 16: 10.1.3 红外遥控
红外遥控是一种无线控制技术，它具有功耗小、成本低、易实现等诸多优点，因而被各种电子设备特别是家用电器广泛采用。
遥控器可能是红外遥控，也可能是射频遥控。红外遥控使用近红外光线作为遥控光源，而射频遥控使用超高频电磁波作为信号载体。
红外遥控器带着灯泡就像一支手电筒，红外光照到哪里，哪里的电器才会接收响应，这决定了红外遥控的三个特性：
  （1）遥控器要对准电器才有反应。
  （2）遥控器不能距离电器太远，最好是五米之内。
  （3）遥控器与电器之间不能有障碍物。

## Slide 17: 如何使用红外遥控
（1）首先要在App工程的AndroidManifest.xml中补充红外权限配置。
（2）其次在代码中初始化红外遥控的管理器ConsumerIrManager，它的常用方法主要有三个：
  hasIrEmitter：检查设备是否拥有红外发射器。
  getCarrierFrequencies：获得可用的载波频率范围。
  transmit：发射红外信号。
（3）最后在准备发射遥控信号之时，调用transmit方法就把红外信号发出去了。

## Slide 18: 红外信号的编码格式
红外信号的格式由三个要素决定：
（1）用户码
  用户码表示厂商代号，每个厂家都有自己的唯一代号。
（2）数据码
  数据码表示按键的编号，不同的数据码代表不同的按键。
（3）电路格式
  电路格式表示红外信号的编码协议，每种协议都有专门的指令格式。比如NEC6121协议的红外信号编码格式为：引导码+用户码+数据码+数据反码+结束码。

## Slide 19: 红外信号的转换规则
解码仪获得的用户码和数据码并不能直接写在代码中，因为液晶屏上的编码其实是十六进制数，需要转换为二进制数才行。
transmit方法的输入参数要传递整型数组形式的信号，并不是二进制数，这意味着二进制数还得转换成整型数组。
电平是“电压平台”的简称，指的是某一点电压的高低状态，在数字电路中常用高电平表示“1”，用低电平表示“0”。遥控器发射红外信号之时，通过“560微秒低电平+1680微秒高电平”代表“1”，通过“560微秒低电平+560微秒低电平”代表“0”。
Android编码时，使用“560,1680”表示二进制的1，使用“560,560”表示二进制的0。

## Slide 20: 最终得到的红外信号数值
电路格式采用NEC6121协议，用户码为4055、数据码为44，则对应的红外信号数值编码如下：
  int[] pattern = {9000,4500, // 开头两个数字表示引导码
  // 下面两行表示用户码
  560,560, 560,560, 560,560, 560,560, 560,560, 560,560, 560,1680, 560,560,
  560,1680, 560,560, 560,1680, 560,560, 560,1680, 560,560, 560,1680, 560,560,
  // 下面一行表示数据码
  560,560, 560,560, 560,1680, 560,560, 560,560, 560,560, 560,1680, 560,560,
  // 下面一行表示数据反码
  560,1680, 560,1680, 560,560, 560,1680, 560,1680, 560,1680, 560,560, 560,1680,
  560,20000}; // 末尾两个数字表示结束码

## Slide 21: 17.2 传统蓝牙
本节介绍传统蓝牙技术在App开发中的详细用法，内容包括蓝牙技术的分类及其发展历程、如何发现周围的蓝牙设备并与之创建配对、如何在两部已经配对好的蓝牙手机之间建立连接并传输简单数据。
17.2.1 蓝牙技术的发展历程
17.2.2 蓝牙设备配对
17.2.3 点对点蓝牙通信

## Slide 22: 17.2.1 蓝牙技术的发展历程
蓝牙是一种短距离无线通信技术，它由爱立信公司于1994年创制，原本想替代连接电信设备的数据线，但是后来发现它也能用于移动设备之间的数据传输，所以蓝牙技术在手机上获得了长足发展。
蓝牙与前面介绍的NFC和红外都是无线技术标准，它们的实际应用场景各不相同。
（1）NFC主要用于操作简单、即时响应的刷卡。
（2）红外主要用于需要按键控制、价格低廉的家电遥控。
（3）蓝牙主要用于两部设备之间复杂且大量的数据传输。

## Slide 23: NFC、红外和蓝牙的技术参数对比
对比项 | 有效距离 | 传输速度 | 连接建立时间 | 使用频率范围
NFC | <=0.1m | 最大53KB/s | <0.1s | 13.56MHz
红外 | 数据传输<=1m 家电遥控<=10m | 快速500KB/s 慢速15KB/s | 0.5s | 38KHz
蓝牙2.0 | <=10m | 最大375KB/s | 6s | 2400MHz
BLE（蓝牙4.0及以上版本） | <=100m | 最大3MB/s | 2s | 2400MHz

## Slide 24: 蓝牙技术的发展历程

## Slide 25: 17.2.2 蓝牙设备配对
Android提供了蓝牙模块的管理工具，名叫BluetoothAdapter。下面是BluetoothAdapter类常用的方法说明：
  getDefaultAdapter：获取默认的蓝牙适配器。
  getState：获取蓝牙的开关状态。
  enable：启用蓝牙功能。
  disable：禁用蓝牙功能。
  getBondedDevices：获取已配对的设备集合。
  getRemoteDevice：根据设备地址获取远程的设备对象。
  startDiscovery：开始搜索周围的蓝牙设备。
  cancelDiscovery：取消搜索周围的蓝牙设备。

## Slide 26: 蓝牙配对的实现步骤
（1）初始化蓝牙适配器
（2）启用蓝牙功能
（3）搜索周围的蓝牙设备
（4）与指定的蓝牙设备配对

## Slide 27: 蓝牙配对的请求弹窗
A手机上的蓝牙配对弹窗
B手机上的蓝牙配对弹窗

## Slide 28: 17.2.3 点对点蓝牙通信
要想不通过网络服务器中转，直接把数据从A手机传给B手机，就要借助于蓝牙技术。
Android为蓝牙技术提供了4个工具类：
（1）蓝牙适配器BuletoothAdapter
（2）蓝牙设备BluetoothDevice
（3）蓝牙服务端套接字BluetoothServerSocket
（4）蓝牙客户端套接字BluetoothSocket

## Slide 29: 如何使用BluetoothDevice
BluetoothDevice用于指代某个蓝牙设备，通常表示对方设备。而BuletoothAdapter管理的是本机的蓝牙设备。
下面是BluetoothDevice的常用方法说明。
  getName：获得该设备的名称。
  getAddress：获得该设备的地址。
  getBondState：获得该设备的绑定状态。
  createBond：创建配对请求。
  createRfcommSocketToServiceRecord：根据UUID创建并返回一个BluetoothSocket对象。
  createRfcommSocket：根据渠道编号创建并返回一个BluetoothSocket对象。

## Slide 30: 如何使用BluetoothServerSocket
BluetoothServerSocket是服务端的Socket，用来接收客户端的socket连接请求。
下面是BluetoothServerSocket的常用方法说明。
  accept：监听外部的蓝牙连接请求。一旦有请求接入，就返回一个BluetoothSocket对象。
  close：关闭服务端的蓝牙监听。

## Slide 31: 如何使用BluetoothSocket
BluetoothSocket是客户端的Socket，用于与对方设备进行数据通信。
下面是BluetoothSocket的常用方法说明。
  connect：建立蓝牙的socket连接。
  close：关闭蓝牙的socket连接。
  getInptuStream：获取socket连接的输入流对象。
  getOutputStream：获取socket连接的输出流对象。
  getRemoteDevice：获取远程设备信息。

## Slide 32: 使用蓝牙传输数据的完整步骤
（1）开启蓝牙功能
（2）确认配对并完成绑定
（3）建立蓝牙连接
（4）通过蓝牙发送消息

## Slide 33: 蓝牙发送和接收消息的效果
A手机准备向对方发送消息
B手机收到对方发来的消息

## Slide 34: 17.3 低功耗蓝牙
本节介绍低功耗蓝牙技术在App开发中的详细用法，内容包括：蓝牙发展史和GATT规范以及如何扫描周边的BLE设备；如何让手机发送BLE广播，使之变为BLE服务端被人发现；GATT服务端与客户端的通信流程，以及如何通过主从设备实现简单的聊天应用。
17.3.1 扫描BLE设备
17.3.2 发送BLE广播
17.3.3 通过主从BLE实现聊天应用

## Slide 35: 17.3.1 扫描BLE设备
传统蓝牙虽然历史悠久，但它的缺陷也很明显，包括但不限于下列几点：
（1）需要两部设备配对之后才能继续连接，而且连接速度也慢；
（2）连接之后就一直保持传输链路，很消耗电能；
（3）数据传输的有效距离不到10米，导致使用场景受限；

## Slide 36: 通用属性规范
低功耗蓝牙所有BLE设备遵循统一的通用属性规范：
（1）BLE从机，又称服务端，它接受GATT指令，并根据指令调整自身行为。
（2）BLE主机，又称客户端，它向服务端发送GATT指令，令其遵照指令行事。
（3）特征值（characteristic），BLE通过参数来传输数据，这种参数被称作特征值。
（4）服务（service），一个设备可拥有多个服务，每个服务也可包含多个特征值，每个特征值又存在多种属性（properties）。

## Slide 37: GATT规范的内容框架

## Slide 38: 扫描与连接BLE设备
调用蓝牙适配器的getBluetoothLeScanner方法，获得BluetoothLeScanner扫描器对象。
扫描器的主要方法说明如下：
  startScan方法表示开始扫描BLE设备，
  stopScan方法表示停止扫描BLE设备。
调用设备对象的connectGatt方法，连接GATT服务器并获得客户端的GATT对象。

## Slide 39: BLE连接之后的回调
BluetoothGattCallback接口定义了许多方法，常用方法主要有：
  onConnectionStateChange：BLE连接的状态发生变化时回调。此时判断如果连接成功，就调用GATT对象的discoverServices方法查找BLE服务。
  onServicesDiscovered：发现BLE服务端的服务列表及其特征值时回调。
  onCharacteristicChanged：收到BLE服务端的数据变更时回调。该方法会收到服务端送来的消息。
  onCharacteristicWrite：收到BLE服务端的数据写入时回调。此时判断执行成功的话，表示服务端已经收到了客户端发给它的消息。

## Slide 40: BLE客户端的扫描结果

## Slide 41: 17.3.2 发送BLE广播
调用蓝牙适配器的getBluetoothLeAdvertiser方法，获得BluetoothLeAdvertiser广播器对象。
广播器的主要方法说明如下：
  startAdvertising方法表示开始发送BLE广播，
  stopAdvertising方法表示停止发送BLE广播。
在广播回调对象的onStartSuccess方法中，要给BLE服务端添加服务及其特征值，并开启GATT服务器等待客户端连接。

## Slide 42: 开启GATT服务器后的回调
openGattServer方法的第二个输入参数为BluetoothGattServerCallback类型，表示这里要传入事先定义的GATT服务器回调对象。
BluetoothGattServerCallback接口定义了许多方法，常用方法有：
  onConnectionStateChange：BLE连接的状态发生变化时回调。此时判断如果已经连接，就从输入参数获取客户端的设备对象，并处理后续的连接逻辑。
  onCharacteristicWriteRequest：收到BLE客户端写入请求时回调。该方法会收到客户端发来的消息。

## Slide 43: BLE服务端的广播效果
服务端手机正在对外广播
客户端扫描发现BLE服务端

## Slide 44: 17.3.3 通过主从BLE实现聊天应用
调用蓝牙管理器对象的openGattServer方法，会开启GATT服务器并返回BluetoothGattServer类型的服务端对象。
BluetoothGattServer的常用方法说明如下：
  addService：向GATT服务器添加指定服务。
  sendResponse：向GATT客户端发送应答，告诉它成功收到了数据。
  notifyCharacteristicChanged：向GATT客户端发送本地特征值已更新的通知。
  close：关闭GATT服务器。

## Slide 45: BLE客户端的管理对象
调用设备对象的connectGatt方法，连接GATT服务器并获得BluetoothGatt类型的客户端对象。
BluetoothGatt的常用方法说明如下：
  discoverServices：开始查找GATT服务器提供的服务。
  getServices：获取GATT服务器提供的服务列表。
  writeCharacteristic：往GATT服务器写入特征值。
  setCharacteristicNotification：开启或关闭特征值的通知。
  disconnect：断开GATT连接。
  close：关闭GATT客户端。

## Slide 46: GATT服务端与客户端的通信流程
（1）建立GATT连接
  先开启服务器，然后客户端才能连上服务器。
（2）客户端向服务端发消息
  GATT客户端调用writeCharacteristic方法，会往GATT服务器写入特征值。
（3）服务端向客户端发消息
  GATT客户端开启了通知后，GATT服务端调用notifyCharacteristicChanged方法向客户端发送特征值变更通知。

## Slide 47: 17.4 实战项目：自动驾驶的智能小车
当今社会正在步入一个万物互联的时代，它的技术基石主要来自5G、物联网和人工智能。
三者融合产生了许多新产品，其中最璀璨的当数自动驾驶的电动车；它汇聚了最新科技与工程实践的成果，引得各大巨头如华为、小米、百度、阿里、腾讯纷纷入场造车。
为啥这些科技巨头如此热衷造车呢？一个重要原因是智能车与移动互联密切相关，智能电动车与传统汽油车之间，犹如智能手机与功能手机的区别，可想而知，这是一个多么具有颠覆性的革命技术了。

## Slide 48: 17.4.1 需求描述
为了实现自动行驶，智能小车必须具备下列功能方可正常工作：
（1）自动在符合要求的道路上开行；
（2）如果遇到障碍物，要能主动避让防止碰撞；
（3）服从命令听指挥，能够接收外部指令改变行驶状态；

## Slide 49: 单片机小车的组装效果

## Slide 50: 17.4.2 功能分析

## Slide 51: 小车的三大智能模块
（1）红外循迹模块
  循迹模块采用红外反射传感器，检查路面对红外线的反射率是否在目标阈值之内。
（2）红外避障模块
  避障模块检测小车前方是否有障碍物，决定是否需要改变路线以躲避障碍。
（3）蓝牙遥控模块
  操纵者使用手机向小车发送蓝牙信号，小车接到蓝牙信号后，依据指令调整行驶状态。

## Slide 52: 17.4.3 效果展示
成功连接蓝牙小车
调大左右电机的马达

## Slide 53: 智能小车的行驶过程
智能小车在左拐
智能小车在右拐

## Slide 54: 17.5 小结
本章主要介绍了App开发用到的物联网技术，包括：
  短距离通信（WiFi管理器、NFC进场通信、红外遥控）
  传统蓝牙（蓝牙技术的发展历程、蓝牙设备配对、点对点蓝牙通信）
  低功耗蓝牙（扫描BLE设备、发送BLE广播、通过主从BLE实现聊天应用）。
最后设计了一个实战项目 “自动驾驶的智能小车”，在该项目的App编码中，综合运用了本章介绍的物联网技术。

## Slide 55: 本章的学成目标
通过本章的学习，读者应该能够掌握以下3种开发技能：
（1）学会几种短距离通信技术（WiFi管理器、NFC进场通信、红外遥控）的用法。
（2）学会使用传统蓝牙技术进行数据交互。
（3）学会使用低功耗蓝牙技术进行指令交互。

## Slide 56: 动手练习
1. 利用NFC技术读取带NFC芯片的卡片信息（门禁卡或公交卡）。
2、使用传统蓝牙技术在两部手机之间传输数据。
3、综合运用物联网技术实现一个智能小车App。